## Slide 1
Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut.
Dapat memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik serta penerapannya.
Konsep Induksi Elektromagnetik
Aplikasi Induksi Elektromagnetik
Rangkain Arus Bolak-balik

## Slide 2
Konsep Indukasi Elektromagnetik
Konsep Fluks Magnetik
Fluks magnetik  didefinisikan sebagi hasil kali antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang B dengan luas bidang A.
= B A = (B cos ) A
= BA cos 

## Slide 3
GGL Induksi pada Kawat yang Memotong Medan Magnetik
Perubahan fluks magnetik disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong medan magnetik. Jarum amperemeter menyimpang menunjukkan bahwa dalam loop PQRS menggalir listrik yang dinamakan arus induksi. Beda potensial antara P dan Q disebut gaya gerak listrik (ggl) induksi.

## Slide 4
Bagimana cara yang mudah untuk mengingat arah arus induksi?
Kaidah telapak tangan kanan untuk arus induksi:

## Slide 5
Formulasi Besar GGL Induksi

## Slide 6
GGL induksi pada Ujung-ujung Penghantar

## Slide 7
Hukum Faraday tentang Induksi Elektromagnetik
Persamaan Faraday atau hukum Faraday:
ggl induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut.

## Slide 8
GGL induksi oleh Perubahan Luas Bidang Kumparan
medan magnetik B tegak lurus terhadap bidang kumparan

## Slide 9
GGL Induksi oleh Perubahan Besar Induksi Magnetik
Ggl induksi yang ditimbulkan oleh perubahan besar induksi magnetik adalah transformator.
Persamaan Faraday untuk kasus besar induksi magnetik berubah (A dan  tetap)
Untuk kasus laju perubahan induksi magnetik (dB/dt) tetap
Untuk kasus (dB/dt) tetap dan arah medan magnetik B tegak lurus pada bidang loop,
 = 0 atau cos  = cos 0 = 1.

## Slide 10
GGL induksi Akibat Perubahan Orientasi Bidang Kumparan
Contoh ggl induksi yang ditimbulkan oleh perubahan orientasi bidang kumparan adalah generator.
Untuk kasus laju perubahan cos (d cos /dt) tetap
Persamaan Fraday untuk kasus orientasi sudut  berubah adalah

## Slide 11
Hukum Lenz tentang Arah Arus Induksi
Hukum Lenz
Polaritas ggl induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkannya sesalu menghasilkan fluks induksi yang menentang perubahan fluks utama yang melalui loop. Arus induksi cenderung mempertahankan fluks utama awal yang melalui rangkaian.

## Slide 12
Induktor
Ggl induksi  yang dihasilkan dalam kumparan selalu menentang perubahan fluks utama penyebabnya, disebut ggl induksi diri.
ggl induksi diri  sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu (di/dt).
L disebut induktansi diri.
Konsep ggl induksi diri sebuah kumparan
Satuan induktansi diri

## Slide 13
Konsep Induktansi Diri Sebuah Kumparan
Induksi diri solenoida atau toroida
Induktansi solenoida
untuk toroida l = 2r, dengan r adalah jari-jari efektif.
Induksi diri antara ujung-ujung kumparan
L = induktansi diri (henry = H), N = banyak lilitan,  = fluks magnetik (Wb), i = kuat arus melalui kumparan (A)

## Slide 14
Induktansi kumparan dalam bahan
L b kita bandingkan dengan induktansi solenoida tanpa inti (berisi udara) L0 .
Permeabilitas relatif  r dari suatu bahan adalah nilai perbandingan antara induktansi diri kumparan dengan bahan sebagai inti dan induktansi dri kumparan dengan udara (vakum) sebagai inti.

## Slide 15
Energi yang Tersimpan dalam Induktor
Energi dalam kapasitor tersimpan dalam bentuk medan listrik
Usaha total yang dikerjakan selam arus melalui induktor diubah i = 0 ke nialai tetap i adalah
Energi Induktor

## Slide 16
Aplikasi Induksi Elektromagnetik
Generator Listrik
Generator AC (Arus Bolak-balik)

## Slide 17
Generator DC (Arus Searah)

## Slide 18
Kepala (Head) Kaset

## Slide 19
Transformator
Transformator adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan ac tertentu ke tegangan ac lain yang diperlukan oleh beban listrik.
Formulasi transformator
Persamaan trafo
Persamaan trafo ideal
Persamaan trafo nyata

## Slide 21
Rangkaian Arus Bolak-Balik
Kuat Arus dan Tegangan AC Dinyatakan dengan Fasor

## Slide 22
Daya disipasi oleh ac
Formulasi Arus dan Tegangan AC
Jadi, hubungan antara nilai efektif arus dan tegangan ac dengan nilai maksimum arus dan tegangan ac adalah

## Slide 23
Alat Ukur Arus atau Tegangan AC
Layar osiloskop dapat menentukan nilai maksimum dan nilai puncak dari arus atau tegangan bolak-balik.

## Slide 24
Rangkaian Resistif, induktif, dan Kapasitif Murni
Pada rangkaian ac dapat terjadi perbedaan fase antara arus listrik dan tegangan v.
Arus dan tegangan bolak-balik yang sefase

## Slide 25
Rangkaian AC untuk Resistor Murni

## Slide 26
Daya pada rangkaian resistif murni
Arus listrik yang mengalir melalui hambatan akan menimbulkan panas yang akan dibebaskan disebut daya disipasi.

## Slide 27
Rangkaian AC untuk Induktor Murni
Pada induktor murni tegangan antara ujung-ujung

## Slide 28
Reaktansi induktif
Pada rangkaian ac yang menghambat arus listrik adalah hambatan listrik R dari resistor.
Yang menghambat arus listrik dalam rangkaian ac untuk induktor murni adalah reaktansi induktif.
Reaktansi Induktif

## Slide 29
Sifat induktor pada frekuensi mendekati nol (arus dc)
Reaktansi XL sebagai penghambat arus berbanding lurus dengan frekuensi. Untuk frekuensi mendekati nol XL menjadi nol, dan ini menunjukkan bahwa sebuah induktor sama sekali tidak menghambat arus dc.
Daya pada rangkaian induktif murni
Daya adalah hasil kali kuat arus dan tegangan. Daya sesaat juga positif, yang berarti bahwa generator mengirim energi ke induktor. Tetapi, tegangan adalah negatif sementara arus adalah positif, sehingga daya sesaat sebagi hasil kali keduanya adalah negatif. Selama waktu ini, induktor mengembalikan energinya ke generator. Daya bergantian antara nilai-nilai positif dan negatif untuk suatu selang waktu yang sama.

## Slide 30
Rangkaian Arus Bolak-balik untuk Kapasitor Murni
Pada kapasitor murni tegangan antara ujung-ujung
dengan

## Slide 31
(1) Reaktansi kapasitif
Reaktansi kapasitif
Sifat kapasitor pada frekuensi mendekati nol (arus dc)
Kapasitor sangat menghambat arus searah sehingga arus searah tidak dapat mengalir melalui kapasitor.
Daya pada rangkaian kapasitif murni
Daya adalah nol dan sebuah kapasitor dalam rangkaian ac sama sekali tidak menggunakan energi.

## Slide 32
Rangkaian Seri R, L, dan C

## Slide 33
Sudut Fase antara Kuat Arus dan Tegangan
Arah fasfor V
Besar tegangan VAB atau V

## Slide 34
Hukum Ohm pada Tiap Komponen

## Slide 35
Impedansi Rangkaian RLC

## Slide 36
Resonansi pada Rangkaian RLC

## Slide 37
Frekuensi resonansi rangkaian RLC
Syarat resonansi

## Slide 38
Kuat arus dan impedansi rangkaian seri RLC pada keadaan resonansi
Impedansi Rangkaian
Kuat Arus Rangkaian

## Slide 39
Penerapan resonansi pada osilator dan rangkaian penala
Rangkaian osilator
Rangkaian yang menghasilkan getaran listrik frekuensi radio adalah rangkaian osilator.

## Slide 40
Rangkaian penala